UOC-TOP

Instrucciones de configuración del UOC-TOP NT11106PC201AG

En los siguientes Micro-Jungla de NXP o Trident: TDA11105PS, TDA11106PS, TDA11115PS, TDA11126PS, TDA11145PS, TDA12135PS, TDA12136PS, TDA12165PS, TDA12196PS.

Descripción técnica

Primero, introducción a la tecnología UOC-TOP (serie TDA11106PS)

- La serie TDA11106PS / N2 adopta principalmente la forma de paquete de pines SDIP64

Con lo siguiente:

- 200 canales en memoria

- El procesamiento de imágenes incluye control de brillo, control de contraste, control de color, control de color del sistema, mejora de imagen y cinco modos de imagen.

- Los usuarios pueden editar el LOGO, mostrar el LOGO al arrancar y sin señal

- Tener el calendario perpetuo y la función de juego.

- Nuevo estilo OSD, compatible con inglés, tailandés, vietnamita, indonesio, persa, turco, francés, búlgaro, ruso, portugués, romano, español, italiano, alemán, holandés, sueco, noruego, húngaro, polaco, checo, esloveno, croata, macedonio, serbio, griego, keniano

- Compatible con el sintonizador FS y VS

- Con la función de cambio de pantalla, el modo arriba y abajo y, el modo izquierdo y derecho es opcional.

- La función AKB de todos los productos es opcional. Cuando AKB está desactivado, la energía en el costo del uso puede ser reducido

- Añadido el ajuste de supresión de línea izquierda y derecha para una fácil configuración de diferentes parámetros del tubo de imagen

- Añadido CORING y la extensión en negro en el procesamiento de imágenes, obviamente la calidad de imagen es mejorada

- Descripción de los pines del IC

| 1— | IFVO | CVBS4/Y4 | —64 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2— | VP2 | AIN2/IN1L | —63 |
| 3— | VCCAUDIO | CVBS2/Y2 | —62 |
| 4— | PLLIF | AIN3/IN1R | —61 |
| 5— | GND2 | C2/C3/C4 | —60 |
| 6— | DECSDEM | LSL | —59 |
| 7— | FMDEMOUT | LSR | —58 |
| 8— | EHTO | FBISO | —57 |
| 9— | AGC | HOUT | —56 |
| 10— | IREF | GND3 | —55 |
| 11— | VSC | VP3 | —54 |
| 12— | IF IN2 | YSYNC | —53 |
| 13— | IF IN1 | YOUT | —52 |
| 14— | VDRA | PR/C3 | —51 |
| 15— | VDRB | Y3/CVBS | —50 |
| 16— | AVL/EW | PB | —49 |
| 17— | DECBG | BCLIN | —48 |
| 18— | SECPLL | BLKIN | —47 |
| 19— | GNG1 | ROUT | —46 |
| 20— | PHL1LF | GOUT | —46 |
| 21— | PHL2LF | BOUT | —44 |
| 22— | VP1 | VDDA | —43 |
| 23— | DECDIG | VPE | —42 |
| 24— | XTALOUT | GND5 | —41 |
| 25— | XTALIN | VDD | —40 |
| 26— | IR | 50/60 | —39 |
| 27— | MUTE | STANDBY | —38 |
| 28— | UHF | AV2 | —37 |
| 29— | KEY | AV1 | —36 |
| 30— | BAND2 | SCL | —35 |
| 31— | BAND1 | SDA | —34 |
| 32— | TUNING | VDDP | —33 |

2.1 Chip periférico controlador TDA11106 PS

l eeprom: 24C08

l IC de control remoto: código NEC / código SANYO

2.2 Interpretación de pines

| SIMBOLO | PIN | DESCRICION |
| --- | --- | --- |
| IFVO | 1 | Salida de control de señal |
| VP2 | 2 | Fuente de energía de IF y de SONIDO (5V) |
| VCCAUDIO | 3 | Energía de la salida de sonido(8V) |
| PLLIF | 4 | Ajuste de constante de tiempo de IF con bloqueo de fase |
| GND2 | 5 | VSP Tierra |
| DECSDEM | 6 | Pin de demodulador de desacoplamiento |
| FMDEMOUT | 7 | Salida FM |
| EHTO | 8 | Pin de entrada de protección contra sobrecargas |
| AGC | 9 | Entrada de control AGC del sintonizador |
| IREF | 10 | Entrada de corriente de referencia |
| VSC | 11 | Formación de diente de sierra del vertical |
| IF IN2 | 12 | Entrada de señal IF |
| IF IN1 | 13 | Entrada de señal IF |
| VDRA | 14 | Salida del vertical A |
| VDRB | 15 | Salida del vertical B |
| AVL/EW | 16 | Control automático constante de ajuste de tiempo. Con la versión de control EW, como EW control de salida. |
| DECBG | 17 | BANDGAP Desacoplamiento |
| SECPLL | 18 | SECAM desacoplamiento de bucle fase-fase |
| GND1 | 19 | VSP Tierra |
| PH1LF | 20 | Nivel 1 bucle de fase |
| PH2LF | 21 | Nivel 2 bucle de fase |
| VP1 | 22 | VP1 fuente de energía (5V) |
| DECDIG | 23 | Desacoplamiento digital |
| XTALOUT | 24 | Salida al cristal 24.576MHZ |
| XTALIN | 25 | Entrada desde el cristal 24.576MHZ |
| IR | 26 | Entrada de señal aceptada del control remoto |
| MUTE | 27 | Salida del control de silencio |
| TILT/UFH | 28 | Identificación de prioridad de S-VIDEO / Control de salida de banda UHF |
| KEY | 29 | Entrada A/D, usado como terminal de entrada del teclado |
| BAND2 | 30 | Interruptor de bandas 2 |
| BAND1 | 31 | Interruptor de bandas 1 |
| TUNING | 32 | 14 BIT PWM Salida de voltaje de ajuste |
| VDDP | 33 | VDD Fuente de energía (3.3V) |
| SDA | 34 | Puerto de entrada y salida de datos en serie |
| SCL | 35 | Puerto de entrada y salida de pulsos de tiempo en serie |
| AV1 | 36 | AV Consola 1 |
| AV2 | 37 | AV Consola 2 |
| STANDBY | 38 | Control de espera |
| 50/60HZ | 39 | Pin de control de compensación de 50/60HZ |
| VDDC | 40 | VDD fuente de energía (3.3V) |
| GND5 | 41 | Tierra del decodificador |
| VPE | 42 | OTP fuente de alimentación de alta energía (8V). Los componentes externos se pueden cancelar durante la producción normal |
| VDDA | 43 | VDD Fuente de energía (3.3V) |
| BOUT | 44 | Pin de salida del color azul |
| GOUT | 45 | Pin de salida del color verde |
| ROUT | 46 | Pin de salida del color rojo |
| BLKIN | 47 | Entrada de oscurecimiento |
| BCLIN | 48 | Entrada de límite del haz de corriente |
| PB | 49 | Entrada de componente Cb |
| Y3/CVBS3 | 50 | S-VIDEO moderado Y en la entrada de la señal CVBS3 |
| PR/C3 | 51 | Entrada de componente Cr |
| YOUT | 52 | Salida de señal de brillo |
| YSYNC | 53 | Entrada de señal de brillo, separación síncrona |
| VP3 | 54 | YUV fuente de energía de señal RGB（5V） |
| GND3 | 55 | Tierra |
| HOUT | 56 | Salida de señal del horizontal |
| FBISO | 57 | Formación de pulsos de castillo de arena |
| LSR | 58 | Salida de audio al circuito amplificador de potencia R |
| LSL | 59 | Salida de audio al circuito amplificador de potencia L |
| C2/C3/C4/AIN5R | 60 | Entrada de audio de S-VIDEO o entrada de señal C |
| AIN3/IN1R | 61 | Entrada de AUDIO 3 o MONO entrada del canal derecho |
| CVBS2/Y2 | 62 | Video 2 o entrada de señal del video derecho |
| AIN2/1INL | 63 | Entrada de AUDIO 2 o MONO entrada del canal izquierdo |
| CVBS/Y4/AIN5L | 64 | Video 1 o entrada de señal del video izquierdo |

En segundo lugar, las instrucciones de depuración de fábrica.
1. Método de entrada de modo de fábrica

- Método 1: en el uso normal, presione la tecla [MENÚ], se muestra el menú "Imagen". Cuando se muestra, presione las teclas numéricas “6, 4, 8, 3” en secuencia y el televisor entra en el modo de fábrica.

- Método 2: utilice el botón [PRUEBA] del control remoto específico de fábrica:

- Control remoto del código NEC, presione la tecla [PRESET] primero, luego presione la tecla [TEST] dentro de 2 segundos, el TV entra en modo de producción y la pantalla muestra el indicador de modo de producción.

- Control remoto del código SANYO, pulse el botón [PRUEBA], el televisor entra en modo de producción, pantalla de visualización, mostrar consejos para el modo de producción.

- Presione [TEST] o [POWER] para cambiar del modo de producción al estado normal de trabajo.

- Presione [- /- -] en el estado [PRUEBA] para ingresar al estado [BUS ABIERTO].
Bajo [BUS OPEN], presione la tecla [- /- -] para volver al estado de fábrica. Entrar

2. ingrese el método de menú depurar / configurar

- Menú de depuración del usuario: presione la tecla [PRUEBA] o [MENÚ] más la tecla numérica “6, 4, 8, 3 ", ingrese al estado de depuración del balance de blancos" BALANCE DE B / N" y luego presione [PRUEBA] o [Display] para ingresar al menú "M0", luego presione el botón [MUTE] para ingresar en los menús "M1" y "M2"

- Menú de configuración del usuario: establezca “SETUP SELECT” en el menú “M2” en “1”, presione nuevamente la tecla [MENÚ] para ingresar al menú de “M3” ~ “M9”.

- En el estado “M0” ~ “M9”, presione el botón [Display] para ingresar a “FÁBRICA”

Estado

- Descripción del proyecto de depuración del menú de fábrica

MENU0

| M0 | PAL | NTSC | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| TEST.SW | 0 | Señal de cuadros incorporada (“1”está activado, “0”no está activado) |
| V.SLOPE | 25 | +00 | Ajuste lineal vertical(rango de ajuste 0~63) |
| V.POSI | 23 | +00 | Ajuste del centro de vertical (rango de ajuste 0~63) |
| V.SIZE | 32 | +00 | Ajuste de amplitud vertical (0~63) |
| V.SC | 32 | +00 | Ajuste de corrección vertical S (0~63 ) |
| H.PHASE | 35 | +00 | Ajuste líneal de centro horizontal (0~63) |
| H.BLK.SW | ON | Interruptor de corte de línea |
| H.BLK.L | 0 | Ajuste de supresión de línea izquierda (rango de ajuste 0~15) |
| H.BLK.R | 0 | Ajuste de supresión de línea derecha(rango de ajuste 0~15) |
| PROG | 0 | Selección de señal externa |

Menú de depuración de imagen, tome la tarjeta de prueba PHILIPS / PAL (o seleccionar la señal del verificador incorporado).

- Ajuste V.SLOPE de modo que la línea central horizontal de la tarjeta de prueba se encuentre en la parte superior de la pieza.

- Ajuste V.POSI para que el centro vertical de la imagen sea consistente con el centro vertical del CRT

- Ajuste V.SIZE para que la amplitud vertical de la imagen cumpla con el requisito, y la tasa de re-énfasis = 90%

- Ajuste VSC para hacer la corrección vertical de mejor imagen S

- Ajuste H.PHASE para que el centro horizontal de la imagen sea consistente con el centro horizontal del CRT

- H.BLK.L (0 ~ 15), puede ajustar la posición de borrado de linea a la izquierda

- H.BLK.R (0 ~ 15), puede ajustar la posición de corte de línea en el lado derecho

- Tome la tarjeta de prueba PHILIPS (NTSC) y ajuste el valor de 60 Hz a la base original de 50 Hz. Sobre la base de aumento o disminución.

MENU1

| M1 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CL | 4 | Ajuste de voltaje del cátodo (rango de ajuste 0 ~ 15), para 21” se recomienda “8”, para 25” y 29” se recomienda “10” |
| BLOC | 7 | Ajuste de compensación de nivel oscuro (rango de ajuste 0 ~ 15) |
| R．BIA | 32 | Configuración y ajuste de corte de señal Rojo (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| G．BIA | 32 | Configuración y ajuste de corte de señal Verde (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| B．BIA | 32 | Configuración y ajuste de corte de señal Azul (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| R．DRV | 32 | Configuración y ajuste del controlador de señal Rojo (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| G．DRV | 32 | Configuración y ajuste del controlador de señal Verde (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| B．DRV | 32 | Configuración y ajuste del controlador de señal Azul (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| SUBBRT | 32 | Ajuste de brillo |
| VSD |  | Selecciona el elemento, luego presiona V + para ingresar a la línea horizontal. |
| TEST.S | 0 | “0” es una señal externa, “1” es una señal oscura vertical, “2” para la señal vertical blanca, "3" es la señal vertical roja y "4" es la señal vertical verde, "5" es la señal vertical azul. |

Ajustar el balance de blancos (después de los valores recomendados en la tabla)

- Primero en "TEST.S" seleccione la señal con el control remoto.

- Luego seleccione el elemento "VSD", presione el botón "V +" para ingresar al estado de la línea horizontal.

- La tecla numérica "2" reduce "R.BIA", la tecla numérica "3" aumenta "R.BIA"

- La tecla numérica "4" reduce "G.BIA", la tecla numérica "5" aumenta "G.BIA"

- La tecla numérica "6" reduce "B.BIA", la tecla numérica "7" aumenta "B.BIA"

- Cuando se ajuste a blanco, ajuste el potenciómetro G2 en el FBT para que en la pantalla aparezca una línea horizontalmente, luego presione el botón "V +" para volver al estado de pantalla completa

- Ajuste los valores de “R.DRV, G.DRV, B.DRV” hasta que alcance el nivel deseado.

Técnica de color
Calentamiento

- En este estado, presione el botón “TV / AV” para cambiar directamente a la forma “AV”.

Estado

Ajuste del balance de blancos 2 (después de establecer los valores recomendados en la tabla)

- Primero en "TEST.S" seleccione la señal con el control remoto.

- Seleccione “R. BIA”, presione [Display] para mostrar una línea horizontal

- Presione las teclas “V +” y “V-” para ajustar la compensación. Presione las teclas “P +” y “P-” para cualquiera de las siguientes opciones: R. BIA, G. BIA y B. BIA

- Cuando se ajuste al blanco, ajuste el potenciómetro G2 en el FBT para que la pantalla aparezca una línea horizontalmente, luego presione [Display] para volver al estado de pantalla completa

- Ajuste los valores de “R.DRV, G.DRV, B.DRV” hasta que alcance el nivel deseado. La temperatura del color que se busca. Entrar

MENU2

| M2 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF.AGC | 29 | Ajuste del AGC |
| OSD.V.POS | 21 | 16 | Ajuste de posición vertical del OSD, primer ajuste sistema PAL, ajuste posterior sistema NTSC |
| OSD.H.POS | 43 | 18 | Ajuste de posición horizontal del OSD, primer ajuste sistema PAL, ajuste posterior sistema NTSC |
| OSD BRT | 8 | Ajusta el brillo del OSD |
| SHIPPING |  | Cuando presione el botón V +, se reinicia el TV en condiciones de fábrica. |
| SETUP_SELECT | 0 | Cuando el elemento se selecciona como "1", puede ingresar a los menus del M3 … M9. |

- Tome la señal de la barra de color VH de 60dB (1mv) y ajuste el valor del menú AGC (alto o a bajo voltaje). El ruido de la imagen se reduce gradualmente hasta que el ruido simplemente desaparece. En ese momento, se mide la tensión del punto de prueba TP-AGC, y el voltaje es el voltaje AGC deseado. Esta tensión es la tensión de ajuste de AGC de la máquina en el futuro.

- Cuando “SETUP SELECT” está configurado en “1”, presione el botón “Mute” para ingresar entre los menus después de "M2". Entrar

MENU3

| M3 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| SUB BRT | 63 | Ajuste de brillo secundario (valor recomendado en la tabla de referencia) |
| SUB CONT | 63 | Ajuste de contraste secundario (valor recomendado en la tabla de referencia) |
| SUB COLOR | 63 | Ajuste de color secundario (Valores recomendados en la tabla de referencia) |
| SUB SHARP | 63 | Ajuste de sub nitidez (valor recomendado en la tabla de referencia) |
| SUB TINT | 32 | Ajuste de tono secundario (valor recomendado en la tabla de referencia) |
| COF | 0 | Rango de ajuste de la tensión de corte de COF 0; "0" = rango de ajuste aproximado de ± 270mV, "1" = rango de ajuste de ± 450 mV (con el tubo antiguo se puede configurar) |
| CHINESE | OFF | Selección de OSD en mandarín, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| THAI | OFF | Selección de OSD en tailandés, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| VIETNAM | OFF | Selección de OSD en vietnamita, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| INDONESIAN | OFF | Selección de OSD en indonés, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| FRENCH | OFF | Selección de OSD en francés, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| TURKISH | OFF | Selección de OSD en turco, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| PORTUGUESE | ON | Está configurado en ON, Selección de SD, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| BULGARIAN | OFF | Selección de OSD en Búlgaro, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| RUSSIAN | OFF | Selección de OSD en ruso, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| FARSI | OFF | Selección de OSD en persa, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| ARABIC | OFF | Selección de OSD en árabe, "ON" está activado, "OFF" está apagado |
| KENYA | OFF | Selección de OSD en keniata, "ON" está activado, "OFF" está apagado |

MENU4

| M4 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VAI | 1 | Corrección de amplitud de salida de señal, “1” = amplificación ± 12% |
| CBS | 0 | Secuencia de control de haz de corriente ("0" primero controla el contraste, luego controla el brillo, "1" controla tanto el contraste como el brillo) |
| RPA | 2 | Señal previa al disparo, ajuste de la relación de exceso (use el valor recomendado), "0"= 1: 1, "1" = 1.5: 1, "2" = 2: 1 |
| RPO | 2 | Ajuste de relación positiva y negativa del pico blanco (utilizando los valores recomendados), "0" = 1: 1, "1" = 1: 1.3, “2” = 1: 1.7, “3” = 1: 0.7 |
| TCI2X | 1 | Corriente de pinza síncrona para la señal CVBS / Y (use el valor recomendado), "0" = 80uA, "1" = 160uA |
| BKS | ON | Procesamiento de extensión de nivel de negro, configuración recomendada en "ON" |
| BSD | 1 | Profundidad de la extensión de nivel de negro, "0" = 15 IRE, "1" = 30 IRE |
| AAS | 1 | Configuración del área de extensión de nivel de negro, "0" = 12%, "1" = 20%, "2" = 6%, "3" = 8% |
| PWL | ON | Interruptor dividido de blanco pico |
| SOC | 2 | Menor que el nivel límite máximo de blanco en 2uS, "0" = 0, "1" = 5%, "2" = 10%, "3" = apagado |
| PWL DAC | 2 | Configuración del punto de división de blanco pico, "0" = 0.4V BL-WH "15" = 0.6V BL-WH |
| CHSE | 3 | Sensibilidad de reconocimiento de croma. “0” = -34dB, “1” = - 37dB “2” = -41dB "3" = -46dB |
| S．IDENT | ON | Interruptor de prioridad de entrada de señal de S-VIDEO, solo si en el MENU9, cuando "SVHS" = ON y "UHF BAND" = 0 a la vez, se desarrolla el proyecto. |
| PIN39 | 60HZ | Se ajusta a "60HZ", es un control de compensación de 50HZ / 60HZ de salida; ajuste a "4.5M" para control RF NTSC de salida |

MENU5

| M5 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IF | 38MHZ | Configuración de imagen de IF (38.9MHZ/38MHZ/45.75MHZ） |
| OIF | 8 | IF ajuste de compensación de demodulación (rango de ajuste 0 ~ 15), "0" = corrección negativa, "8" = sin corrección, "15" = corrección positiva |
| FFI | 0 | IF filtrado rápido de bucle de bloqueo de fase, "0" =Constante de tiempo normal, "1" =Constante de tiempo rápido |
| AGCS | 2 | Velocidad de control de AGC, "0" = normal x0.7, "1" =normal "2" = normal x3, "3" = normal x6 |
| DCXO | 2 | Compensación de capacitancia de carga de cristal (rango de ajuste 0 ~ 3) |
| FSL | 1 | Sincronización forzado de corte de nivel |
| SSL | 1 | Nivel de división de la separación de sincronización de línea ("0" = 50%, "1" = 30%) |
| GD | 0 | Demora de la base de la señal de TV ("0" = sin efecto, "1" al arrancar trabajo) |
| AKB | OFF | Interruptor de detección de nivel de oscuridad automático |
| DFL | 0 | Después de protegerse, el sistema se reiniciará. "0" = se reiniciará normalmente. "1" = reiniciar utilizando el modo de inicio suave. |
| XDT | 0 | Modo de protección contra rayos X ("0" = protección, "1" = sin efecto) |
| FBC | 0 | Selección de estado de apagado ("0" = salida de supresión RGB, "1" = salido de corriente de haz fijo) |
| IFS.RED | 1 | Ajusta la sensibilidad de IF durante la búsqueda automática. "0" = sin disminución de sensibilidad, "1" = para sensibilidad reducida |

MENU6

| M6 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CLF | 0 | Selección de velocidad del circuito de pinza, "0" = pinza lenta, "1"= x6 la velocidad de la pinza |
| BPB | 0 | Ajuste de filtro de paso de banda, "0" = paso de banda, "1"= sin filtrado de paso de banda |
| BPB2 | 1 | Ajuste de filtro de bypass de paso de banda 2, "0" = paso de banda, "1"= sin filtrado de paso de banda |
| FMWS | 2 | Ajuste de ancho de banda de demodulación de la señal de FM, "0" = 100KHZ "1" = 225KHZ "2" = 450KHZ "3" = 900KHZ |
| AGN | 0 | Ganancia de demodulación de la señal FM, "0" = parámetro normal "1" = + 6dB |
| AGNE | 0 | Configuración de ganancia de extensión de demodulación, "0" = parámetro normal, "1" = + 3.8dB "2" = -6dB "3" = -3dB |
| AVLM | 0 | Ganancia de sonido máxima en el inicio ("0" es valor recomendado, "1" es el valor máximo) |
| AVL | ON | Interruptor selector AVL, en el menú de sonido cuando está "ON" hay un display, no hay display en el menú de sonido cuando "OFF" |
| DSG | 0 | Ganancia de la salida de la señal de audio, "0" = 0 dB, "1" = +6 dB |
| V． P1 | 20 | Configuración del primer valor en puntos de la curva de sonido |
| V． P25 | 50 | Ajuste del valor del segundo punto de la curva de sonido |
| V． P50 | 75 | Ajuste del valor del tercer punto de la curva de sonido |
| V． P75 | 100 | Ajuste del valor del cuarto punto de la curva de sonido |
| V．MAX | 63 | Ajuste de volumen máximo |
| ON DL | 3 | Tiempo de retardo de arranque de CA |
| OFF DL | 1 | Selección de retraso de espera, cuando se utiliza un circuito de reducción de brillo de tipo purga, 1 recomendado |
| ONOFF MODE | 0 | Cambio de selección de estado. "1" significa arranque de CA y CC al encender y apagar, el brillo y el contraste se incrementan linealmente o se entregan menos, la función de pantalla de extracción no tiene efecto; "0" significa que no hay aquí la razón |

MENU7

| M7 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MAT | PAL MAT | Selección de matriz de color |
| ACL | 0 | Límite de croma automático ("0" no tiene efecto, "1" tiene efecto) |
| CB | 0 | Frecuencia central del paso de banda cromática, "0" = fsc "1" = 1.1 * fsc |
| BPS | 0 | Línea de retardo de banda base de crominancia, "0" = retardo "1" = recta a lo largo |
| FCO | 0 | Forza el cambio de color ("0" significa apagado, “1" significa encendido) |
| Y． P | 8 | Ajuste de retardo de brillo de la señal PAL |
| Y． N | 8 | Ajuste de retardo de luminancia de señal NTSC |
| Y． AV | 8 | Ajuste del retardo de brillo de la señal en el estado AV |
| Y． SVHS | 8 | Ajuste de retardo de luminancia de la señal en estado SVHS |
| PF. P | 1 | Ajuste de la frecuencia central de la nitidez de la señal PAL “0”=2.7MHZ, “1”=3.1MHZ, “2”=3.5MHZ, “3”=4MHZ, |
| PF. N | 1 | Ajuste de frecuencia central de la nitidez de la señal NTSC. “ 0”=2.7MHZ, “1”=3.1MHZ, “2”=3.5MHZ, “3”=4MHZ, |
| PF. AV | 1 | Ajuste de la frecuencia central de la nitidez de la señal en el estado AV “0”=2.7MHZ, “1”=3.1MHZ, “2”=3.5MHZ, “3”=4MHZ, |
| RGB HSH | 6 | Ajuste de centro de línea para señales YUV o RGB |
| C．PHI.1 | 0 | Ajuste lineal de constante de tiempo de bucle bloqueado en fase, recomendado es 0. |

MENU8

| M8 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| S. BRT | 75 | Configuración de brillo en estado estándar (establecido por el cliente) |
| S. CONT | 75 | Configuración de contraste en estado estándar (establecido por el cliente) |
| S. COLOR | 50 | Ajuste de croma en estado estándar (establecido por el cliente |
| S. SHARP | 50 | Ajuste de nitidez en estado estándar (establecido por el cliente) |
| D. BRT |  | Ajuste de brillo dinámico (establecido por el cliente) |
| D. CONT |  | Configuración de contraste dinámico (establecida por el cliente) |
| D. COLOR |  | Configuración de croma dinámica (establecida por el cliente) |
| D. SHARP |  | Ajuste de nitidez de fondo dinámico (establecido por el cliente) |
| M. BRT |  | Configuración de brillo en estado personal (establecido por el cliente) |
| M. CONT |  | Configuración de contraste para estado personal (establecido por el cliente) |
| M. COLOR |  | Configuración de color en estado personal (establecido por el cliente) |
| M. SHARP |  | Ajuste de nitidez en estado personal (establecido por el cliente) |
| W. BRT | 75 | Ajuste de brillo en balance de blancos |
| W. CONT | 75 | Ajuste de contraste en balance de blancos |
| W. COLOR | 0 | Ajustes de cromaticidad en balance de blancos. |
| SC BRT | 32 | Configuración de brillo de campo después de la parada de campo (rango de ajuste 0 ~ 63) |
| COOL | 8 | Ajuste de tono frío |
| WARM | 8 | Ajuste de tono cálido |

MENU9

| M9 | Valor de ajuste | Descripción |
| --- | --- | --- |
| AV2 | OFF | Selección de interruptor de señal AV2 |
| SVHS | OFF | Selección de interruptor de señal SVHS |
| DVD | OFF | Selección de interruptor de señal YUV |
| AUTO SND | ON | Selección automática del interruptor de reconocimiento automático de sonido |
| BG | OFF | Interruptor del sistema de sonido |
| I | OFF | Interruptor de sistema de sonido |
| M | OFF | Interruptor del sistema de sonido |
| DK | ON | Interruptor del sistema de sonido |
| SIF PRI | DK | Cuando se cierra automáticamente, se prefiere la frecuencia intermedia de audio. |
| PWR REST | 0 | Selección de estado de alimentación de CA, memoria "0" antes del estado apagado, siempre en estado TV; "1" es completamente apagado de memoria en estado frontal; arranque de CA "2" siempre abierto en estado de TV; el "3" está siempre en espera. |
| BALANCE | OFF | Equilibrar el interruptor de control de balance izquierdo y derecho |
| HALFTONE | OFF | Interruptor selector translúcido de OSD |
| MENU BG | OFF | Selección de fondo |
| IR OPT | SANYO | Selección de código de control remoto, códigos opcionales SANYO y NEC |
| KEY OPT | SANYO | Selección de valor de divisor del tablero de botones, tiempo "SANYO" con el teclado de movimiento SANYO, tiempo "NEC", utilice el teclado de movimiento de NEC UOC2. |
| CURTAIN | 1 | Selección de función de pantalla de extracción. "0" está desactivado, "1" hacia arriba y abajo, "2" hacia la izquierda y derecha |
| LOGO | OFF | Selección de inicio del LOGO |
| TILT | OFF | El interruptor de corrección geomagnética requiere un circuito externo y una bobina de corrección |
| B．BACK | ON | Selección de la pantalla azul |
| ASM OPT | 1 | El canal de inicio para el dispositivo cuando está apagado. "1" es el primer canal del comienzo de los canales, "0" inicia desde el canal actual. |
| UHF BAND | 0 | VHS selección de banda de alta frecuencia, "1" es el cabezal de alta frecuencia sin Interruptor banda |

- Cuando [HALFTONE] y [MENU BG] están todos en "ON", la interfaz OSD es de brillo semitransparente.

- Cuando [HALFTONE] está "ON" y [MENU BG] está "OFF", la interfaz OSD es completamente transparente

- Cuando [HALFTONE] está en "OFF" y [MENU BG] está en "ON", la interfaz OSD es opaca.

4. Método de entrada del LOGO de inicio

4.1. Edición del LOGO
En M_MODE, presione [Display] para ingresar al estado de edición del LOGO.

Operación

Presione [1] / [2]: Ajuste de posición vertical del LOGO, [1] arriba, [2] abajo;
Presione [3] / [4]: Ajuste de posición horizontal LOGO, [3] a la izquierda, [4] a la derecha;
Presione [5] / [6]: Selección del color del carácter LOGO, [5] ajuste el primer color de línea, [6] ajuste el segundo color;
Presione [7] / [8]: Ajuste del tamaño del carácter del LOGO, [7] ajuste el primer tamaño de línea, [8] ajuste la segunda línea grande o pequeño
Presiona [0]: Borra la letra ingresada
Presione [flecha arriba] / [flecha abajo]: Selección de caracteres del LOGO (0 ~ 9; A ~ Z; a ~ z; ":. + - * / @", ESPACIO);
Presione [flecha a la izquierda] / [flecha a la derecha] para mover el cursor;
Presione la tecla [Display]: Salga del estado de edición del LOGO, la información del LOGO se memoriza en EEPROM, devuelve M_MODE;

5. Pines de definición del nivel del control de salida

5.1. PIN No. 27 Control de salida de sonido mudo

| Estado | Pin No. 27 Nivel de salida |
| --- | --- |
| Silencio | H |
| Estado normal | L |

5.2. PIN 30, PIN 31 Cuando se usa el interruptor de banda, el control de salida de banda

| Banda | PIN 30 Nivel de salida | PIN 31 Nivel de salida |
| --- | --- | --- |
| VHF-L | L | H |
| VHF-H | H | L |
| UHF | H | H |

5.3. Cuando se utiliza el sintonizador sin cambio de banda, PIN 28 es la salida UHF, PIN 30 es la salida VHF-L y PIN31 es una salida VHF-H, todas son "salida de DESAGÜE ABIERTO", y necesitan conectar una resistencia pull-up a 5V.

| Banda | PIN 28 Nivel de salida | PIN 30 Nivel de salida | PIN 31 Nivel de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| VHF-L | L | H | L |
| VHF-H | L | L | H |
| UHF | H | L | L |

5.4. PIN 38 para control de standby

| Estado | PIN 38 Nivel de salida |
| --- | --- |
| Standby | L |
| Encendido | H |

5.5. PIN 39 Cuando se ajusta a 60 Hz, salida de compensación 50 Hz / 60 Hz

| Estado del TV | PIN 39 Nivel de salida |
| --- | --- |
| 50HZ | L |
| 60HZ | H |

Cuando el PIN39 está configurado a 4.5M, controla la RF a NTSC

| Estado del TV | PIN 39 Nivel de salida |
| --- | --- |
| PAL | L |
| NTSC | H |